Республика Карелия

# муниципальное образование

СОРТАВАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРТАВАЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13  июля  2015 г.                                                                              № 62

Об утверждении Порядка содержания и ремонта

автомобильных дорог общего пользования местного

значения Сортавальского городского поселения

В соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" :

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Сортавальского городского поселения согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Сортавальского городского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Д.Л.Вельева.

Глава Сортавальского                                                               С.Н. Козигон

городского поселения

Приложение №1 к постановлению

от 13 июля 2015г. № 62

ПОРЯДОК

содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования

местного значения Сортавальского городского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Сортавальского городского поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

2. Основные мероприятия по организации и проведению работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог

Организация и проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог включают в себя следующие основные мероприятия:

- оценка технического состояния автомобильных дорог;

- планирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

- разработка проектов работ или расчетов стоимости работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

- проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

- приемка работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

3. Оценка технического состояния автомобильных дорог

3.1. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и на основании соответствующих нормативных правовых актов администрации Сортавальского городского поселения.

3.2. Результаты оценки технического состояния автомобильных дорог являются основанием для планирования и проведения дальнейших работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

4. Содержание автомобильных дорог

4.1. Планирование работ по содержанию осуществляется в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения с учетом имеющихся картографических данных, полученных по результатам аэрофотографической съемки, и иных сведений о технических параметрах автомобильных дорог, полученных в ходе проведения их инвентаризации, оценки технического состояния и результатов обследований.

4.2. Содержание автомобильных дорог должно осуществляться в соответствии с требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения.

При возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временным ограничению либо прекращению движения транспортных средств.

4.3. Состав и виды работ по содержанию автомобильных дорог определяются в соответствии с классификацией работ по содержанию автомобильных дорог, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства. Необходимость проведения дополнительных видов работ по содержанию автомобильных дорог устанавливается с учетом конструктивных особенностей автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также их месторасположения.

4.4. В целях разработки проектов или сметных расчетов по содержанию автомобильных дорог могут привлекаться муниципальные ,государственные и частные предприятия и учреждения, имеющие полномочия на осуществление данной деятельности, или подрядные организации по итогам размещения муниципального заказа.

4.5. Работы по содержанию автомобильных дорог осуществляются на основании заключаемых в установленном порядке муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров) с подрядными организациями.

4.6. Организация и приемка работ по содержанию автомобильных дорог обеспечивается администрацией  Сортавальского городского поселения в соответствии с условиями заключенных соглашений (договоров, контрактов) на их выполнение.

5. Ремонт автомобильных дорог

5.1. Планирование работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на основании результатов проводимых оценок технического состояния автомо- бильных дорог, актов обследований дорог и утвержденных муниципальных программ по развитию дорожного хозяйства Сортавальского городского поселения.

5.2. Разработка проектов работ по ремонту автомобильных дорог или сметных расчетов стоимости работ по ремонту автомобильных дорог выполняется с учетом классификации работ по ремонту автомобильных дорог, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.

В целях разработки проектов или сметных расчетов по ремонту автомобильных дорог могут привлекаться подрядные организации в установленном порядке.

Состав и вид проведения дорожных работ по каждому участку автомобильной дороги, а также по каждому дорожному сооружению устанавливают на основании ведомостей дефектов, диагностики, инженерных изысканий, проектной документации и других документов, содержащих оценку фактического состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений.

5.3. В порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации Сортавальского городского поселения, организуется информирование пользователей автомобильных дорог о планируемом проведении работ по ремонту автомобильных дорог.

5.4. Работы по ремонту автомобильных дорог осуществляются на основании заключаемых в установленном порядке муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров) с подрядными организациями.

Сроки проведения работ определяются условиями заключаемых муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров).

5.5. При проведении работ по ремонту автомобильных дорог:

- выполняются работы по содержанию, если указанные работы необходимы для приведения ремонтируемого участка в надлежащее техническое состояние, но не были выполнены до начала ремонтных работ;

- организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ по ремонту автомобильных дорог в соответствии со схемами, согласованными с органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации;

- устанавливаются ограждения зоны проведения указанных работ, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств и пешеходов, сохранность объектов, входящих в зону проведения таких работ, технические средства организации дорожного движения в соответствии со схемой организации дорожного движения.

5.6. В случае принятия решений о временных ограничениях или прекращениях движения транспортных средств по автомобильным дорогам при ремонте автомобильных дорог информирование пользователей автомобильных дорог о сроках таких ограничений или прекращений движения транспортных средств и о возможности воспользоваться объездом осуществляется в порядке, устанавливаемом соответствующими нормативными правовыми актами администрации Сортавальского городского поселения.

5.7. Организация и приемка работ по ремонту автомобильных дорог обеспечивается администрацией Сортавальского городского поселения в соответствии с условиями заключенных соглашений (договоров, контрактов) на их выполнение.

6. Финансирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог

Финансирование расходов по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете Сортавальского городского поселения на соответствующий финансовый год и на плановый период, средств субсидий из Дорожного фонда Республики Карелия и доведенных до получателей бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, в том числе путем реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ, утвержденных администрацией Сортавальского городского поселения.