Общество с ограниченной ответственностью

«Геосервиc»

197198, Россия, г. Санкт-Петербург,

Малый проспект П.С., д.5, лит.Б.

тел./ факс: +7 (812) 456-70-86,

е-mail: officegeo@geo-sz.ru

официальный сайт www.geo-sz.ru

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ПО УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ В Г. СОРТАВАЛА ЧЕРЕЗ ПРОЛИВ ВОРССУНСАЛМИ НА О. РИЕККАЛАНСААРИ ВЗАМЕН СУЩЕСТВУЮЩЕГО НАПЛАВНОГО ПОНТОННОГО МОСТА»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ДПТ-ППТ.2

Генеральный директор

ООО «Геосервис»                            					Конашенков П.Н.

Санкт-Петербург

2018

Состав документации по планировке территории

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| ДПТ-ППТ.1 | Проект планировки территории. Положение о размещении линейных объектов |
| ДПТ-ППТ.2 | Проект планировки территории. Материалы по обоснованию |
| ДПТ-ПМТ.1 | Проект межевания территории. Основная часть |
| ДПТ-ПМТ.2 | Проект межевания территории. Материалы по обоснованию |

Оглавление

Графическая часть

1. Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов)…5

2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории……………………………………………………………………………………..6

3. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта…………………..7

4. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории…………………………………………………………………………...8

5. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий…………………9

6. Схема конструктивных и планировочных решений……………………………………10

Текстовая часть

1. Общие данные	11

2. Размещение территории проектирования в планировочной структуре города	15

3. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории	17

4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов	21

4.1. Анализ градостроительных условий территории проектирования	21

4.2. Основные технико-экономические показатели объекта	25

4.3. Проектное положение	27

5. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	33

6. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов	33

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории	34

8. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории	34

9. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в т.ч. с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)	35

Исходно-разрешительная документация

- Постановление администрации муниципального образования «Сортавальское городское поселение» от 29.11.2018 № 48-П………………………………………………….36

- Информационное письмо Администрации муниципального образования «Сортавальское городское поселение» от 14.09.2018 № 2502-01/236………………………60

- Информационное письмо Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия от 30.08.2018 № 11294………………………………………………………………..62

- Информационное письмо Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия от 01.10.2018 № 288/2-18/УОКН-и……………………………………63

- Информационное письмо Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия от 28.08.2018 № 6528/15-14-мсх…………………………………………………….65

- Информационное письмо Федерального агентства морского и речного транспорта от 21.09.2018 № УВВТ-2-23/1761………………………………………………………………...66

- Информационное письмо Отдела водных ресурсов по Республике Карелия Невско-Ладожского бассейнового водного управления от 01.10.2018 № Р10-1345………………..67

- Технические условия ПАО «Ростелеком» на переустройство ВЛ……………………..70

Приложение

- Результаты инженерно-геодезических изысканий

- Результаты инженерно-геологических изысканий

- Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий

- Результаты инженерно-экологических изысканий

- Материалы археологического обследования

1. Общие данные

Документация по планировке территории в целях размещения объекта «Строительство мостового перехода по ул. Промышленная в г. Сортавала через пролив Ворссунсалми на о. Риеккалансаари взамен существующего наплавного понтонного моста» содержит в своем составе проект планировки территории (далее – проект планировки) и проект межевания территории (далее – проект межевания) и разрабатывается для устойчивого и  долгосрочного пространственного развития территории, ее комплексного освоения, развития инженерной инфраструктуры территории, а также обеспечения интересов физических и юридических лиц, государства в целом.

Разработка документации по планировке территории осуществляется на основании постановления администрации муниципального образования «Сортавальское городское поселение» № 48-П от 29.11.2018 г.

Цели подготовки документации по планировке территории:

1. Выделение элементов планировочной структуры.

2. Анализ состояния территории: физико-географических, природных и социально-экономических условий территории, вопросов землепользования, планировочных ограничений природного и техногенного характера.

3. Определение основных направлений и параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

4. Установление границ территорий, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

5. Обеспечение устойчивого развития территории.

Задачами подготовки документации по планировке территории являются:

1. Установление, изменение, отмена красных линий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

2. Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

3. Установление границ территорий общего пользования.

4. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, сведений о сервитутах и видах разрешенного использования земельных участков.

В основу разработки проекта положена следующая нормативно-правовая база:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-Ф3;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-Ф3;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 20 марта 2011 года № 41-ФЗ «О внесении изменений 
в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
от 25.04.2017 № 739/пр;

- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр «О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений 
в постановление Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 20»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 9.06.1995 № 578 
«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи»;

- Постановление Госгортехнадзора России от 24.04.1992 № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Распоряжение Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 22.11.2001 № ос-482-р «Об утверждении отраслевой дорожной методики «Руководство по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов дорожного хозяйства»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 02.04.2013 № 123 «Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.04.02013 № 127 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной системы территориального планирования»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с изм.);

- СНиП 11-04-2003. «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденные постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150, раздел 3.1.5;

- СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы, утвержденные постановлением Госстроя СССР от 17.12.1985 № 232 (применим только в соответствии с частью 2 постановления Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7);

- СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений, принятые и введенные в действие постановлением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7;

- СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90, утвержденный и введенный в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 № 705/пр;

- СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, утвержденный приказом Госстроя России от 10.12.2012 № 83/ГС);

- СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003, утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 825;

- РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации; принятое постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утверждённый приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 820;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», одобренный письмом Госстроя России от 10.07.1997 № 9-1-1/69;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*, утверждённый приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 № 266;

- СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*», утверждённый приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 822;

- СП 46.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91, утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- Иные государственные регламенты, нормы, правила, стандарты.

2. Размещение территории проектирования в планировочной структуре города

Планируемый объект местного значения «Строительство мостового перехода 
по ул. Промышленная в г. Сортавала через пролив Ворссунсалми на о. Риеккалансаари взамен существующего наплавного понтонного моста» имеет определенное социально-экономическое значение, которое выражается в:

- развитии улично-дорожной сети города Сортавала;

- создании новых рабочих мест в процессе строительства и эксплуатации Объекта;

- повышении пропускной способности улично-дорожной сети и безопасности движения транспорта и пешеходов.

- повышении качества жизни и мобильности населения;

- снижении остроты проблемы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и пр.

Строительство моста (вместо существующего понтонного моста) через пролив Ворссунсалми, соединяющего материк с островом Риеккалансаари в районе 
ул. Промышленной в г. Сортавала и п. Красная Горка, является необходимой мерой по совершенствованию сети автодорог регионального и местного значения и направлено также на поддержание и развитие сформировавшейся сети расселения, кардинальное улучшение качества пассажирских перевозок, существенное повышение качества жизни населения поселения.

Проектируемый участок дороги в административно-территориальном отношении располагается в границах Республики Карелия, Сортавальского муниципального района, 
г. Сортавала, ул. Промышленная через пролив Ворссунсалми на остров Риеккалансаари.

Территория проектирования линейного объекта составляет 14,3 га.

Согласно генерального плана муниципального образования «Сортавальское городское поселение», утвержденного решением LIV Серии II созыва Совета Сортавальского городского поселения от 12.12.2012 г. № 265, территория проектирования относится к нескольким видам функциональных зон, указанных в таблице 1.

Таблица 1

Функциональные зоны, в границах которых располагается территория проектирования

| № п.п. | Расшифровка |
| --- | --- |
| 1 | Жилая зона (хуторные хозяйства) |
| 2 | Прочие территории (незастроенные территории) |

На рис. 1 представлено положение проектируемого объекта на Схеме зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения населенных пунктов.

Рис. 1. Выкопировка из Схемы зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Согласно Карте градостроительного зонирования, входящей в состав правил землепользования и застройки муниципального образования «Сортавальское городское поселение», утвержденных решением LVIII Сессии II созыва Сортавальского городского поселения от 24.04.2013 № 282, проектируемый Объект расположен в зонах Ж-3 (зона индивидуальной жилой застройки) и Р-2 (зона зеленых насаждений общего пользования).

На рисунке 2 представлена Выкопировка из Карты градостроительного зонирования муниципального образования «Сортавальского городского поселения».

Рис. 2. Выкопировка из Карты градостроительного зонирования

3. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

Климат

Климат южной части Республики Карелия характеризуется как переходный от морского к континентальному, для которого характерна относительно мягкая зима и прохладное лето.

Особенностями климата территории является частая изменчивость погодных условий, обусловленная сменой воздушных масс при усилении циклонической деятельности, также высокая относительная влажность воздуха, среднее годовое значение которой достигает 79 %.

Продолжительность безморозного периода 105-115 дней. Больше половины дней в году пасмурные. Годовое количество осадков 500 мм в год. Весна наступает в середине апреля, возврат холодов до середины июня. Лето наступает во второй половине июня.

Средняя июльская температура воздуха плюс 14 - 14,5 °С. В районе преобладают западные и юго-западные ветры со средней скоростью 3,7 м/с, приносящие затяжные дожди. Летом под влиянием северной части Европейского антициклона и при ясной погоде воздух прогревается до плюс 35 °С. Однако, такая погода легко может смениться ливневыми дождями и сильными западными или холодными северными ветрами.

Зима начинается во второй половине октября, холодный период длится 190 дней. Постоянный снежный покров устанавливается в ноябре, высота снежного покрова на открытых местах 35 см, в лесу - 50 см, максимальная толщина снежного покрова в марте составляет 80 см. Средняя температура января-февраля минус 12-13 °С. Минимальная температура минус 44 °С.

По схематической карте территории РФ для строительства (прил. А 
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология») район находится во IIБ строительно-климатической зоне и во II дорожно-климатической зоне (прил. Б СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»).

Территория относится к зоне достаточного увлажнения. Годовая сумма осадков в среднем составляет 601 мм, из которых в теплое время года (апрель-октябрь) выпадает 
384 мм, а в холодное (ноябрь-март) – 217 мм (СП 131.13330.2012).

Наибольшее их среднемесячное количество - 70 мм приходится на август; наименьшее – 26,8 мм на март. Наблюденный максимум суточного количества осадков составил 59 мм (июль 1929 г.).

Летние осадки носят интенсивный, кратковременный, ливневой характер. Их средняя продолжительность 30 – 40 мин, максимальная – около 2-4 час. Наибольшую повторяемость имеют дожди интенсивностью 0,04-0,10 мм/мин (до 50-65 % всех случаев).

Осенью наблюдаются затяжные, моросящие осадки, связанные с циклонической деятельностью.

Атмосферная циркуляция обусловливает преобладание в г. Сортавале за год южного (18%) и северо-западного (17%) направлений ветра. Менее вероятны ветры северного направления (8%).

Повторяемость штилей составляет 19%.

Зимой велика повторяемость северо-западного ветра (18-20%), в весенне-летний период – южного (20-23%).

Наиболее сильными бывают южные (4,5 м/с) и юго-восточные (5,2 м/с) ветры.

Наибольшей силы они достигают зимой. Средняя скорость их составляет в январе 5,35 и 7,8 м/с, в декабре 6,2 и 7,7 м/с.

Весной и летом наибольшую скорость имеют северные и северо-восточные ветры, наименьшую в течение всего года – западные ветры.

Рельеф

Исследуемая территория находится в пределах юго-восточного склона Балтийского щита, где основное рельефообразующее значение имела тектоническая деятельность, а ледниковые и водно-ледниковые процессы завершили моделирование рельефа.  Денудационные процессы, в зависимости от устойчивости слагающих территорию пород, протекали по-разному.  На площадях архейских гранито-гнейсов г. Сортавала, пос. Харлу отмечается характерный только для них крупнохолмистый рельеф. Важную роль на формирование рельефа кристаллического фундамента оказала новейшая тектоника, которая обусловила спрямленные участки речных долин, прямолинейные формы береговых линий заливов Ладожского озера и оз. Янисъярви. В четвертичное время рельеф кристаллических пород подвергся ледниковой экзарации, в результате чего положительные формы приобрели сглаженные очертания. Наложение аккумулятивных процессов привело к дальнейшему сглаживанию до четвертичной поверхности, образованию конечно-моренного рельефа моренных и ледниково-озерных равнин.

Денудационный рельеф прослеживается широкой полосой вдоль всего северо-западного берега Ладожского озера. Его возникновение связано с селективной денудацией на фоне дифференцированных неотектонических движений, сопровождавшихся дизъюнктивными дислокациями. Денудационный рельеф представлен пологоволнистой мелко и крупно грядовой равниной местами сельговой, с абсолютными отметками от 10 м до 100 м. Большинство линейно вытянутых впадин - результат до четвертичных дизъюнктивных движений.

Мелкогрядовые холмистые равнины занимают преимущественно островную часть городского поселения. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 20 до 90 метров. Для района характерен расчлененный рельеф, с чередованием гряд с заболоченными понижениями. Относительные превышения составляют в основном 5-10 м, но иногда могут достигать 30-50 м. Склоны холмов крутые, понижения между холмами и грядами заболочены.

Плосковолнистые ледниково-озерные равнины занимают большую часть материковой части городского поселения. Абсолютные отметки колеблются в пределах 
5-60 метров. В связи с особенностями строения этих территорий – относительно плоской поверхности, преобладания в разрезе слабопроницаемых грунтов они подвержены процессам заболачивания.

Также озерно-ледниковая равнина занимает приподнятые участки (банки) дна Ладожского озера, которые в меньшей степени подвергнуты процессам размыва и расположены в северной части акватории. На участке проектируемого мостового перехода (пролив Ворссунсалми) мощность озерно-ледниковых отложений достигает 9,0 м.  Абсолютные отметки кровли от минус 6,3 м до плюс 4,5 м.

Пологоволнистые и всхолмленные ледниковые равнины занимают небольшие по площади участки в северной части поселения. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 40 до 80 метров.

Геологическое строение

На исследуемой территории до четвертичные стратифицированные протерозойские образования представлены метаморфизованными вулканогенно-осадочными породами (амфиболиты) нижнепротерозойского возраста (КR21pt). Отложения протерозоя с надвигом залегают на гранито-гнейсах архея (gɣLP2k). На акватории пролива Ворссунсалми породы кристаллического фундамента перекрывают современные отложения, представленные техногенными (tIV) (насыпными) образованиями и верхнечетвертичными отложениями озерно-ледникового (lg III) генезиса.

Гидрогеологическое строение

Рассматриваемая территория принадлежит гидрогеологическому массиву Балтийской складчатой области. На территории наблюдается преобладание трещинных вод, приуроченных к кристаллическим породам докембрия, с подчиненным развитием поровых вод, залегающих в дисперсных грунтах четвертичной системы. Исследуемый участок расположен в зоне свободного водообмена с развитием верховодки и грунтовых вод, в средней гидродинамической подзоне, где горизонты грунтовых вод с нисходящим движением потоков направлены к ближайшему базису эрозии - котловине Ладожского озера.

Поровые грунтовые воды на участке приурочены песчаным прослоям в озерно-ледниковых ленточных суглинках и насыпным грунтам. Мощность горизонта от 2,5 до 
9,0 м. В течение года УГВ испытывает колебания 0,7-2,2 м.

Питание горизонта смешенное за счет инфильтрации атмосферных осадков поверхностных вод. Разгрузка подземных вод происходит в котловину Ладожского озера.

Растительность, почвенный покров

Территория Сортавалы относится к зоне тайги, т. е. коренными породами являются сосна, ель, береза, рябина. Более 60 видов деревьев и кустарников насчитывает имеющийся в городе древесно-цветочный питомник.

Пригороды Сортавалы и весь Сортавальский район благоприятен для развития сельскохозяйственного производства (полеводства, овощеводства, животноводства). Широкие возможности создаются для садоводства, особенно по возделыванию ягодных кустарников смородины, малины, крыжовника и др. В окрестностях города имеются фруктовые сады - яблоневые и вишневые.

Более сухие места заняты еловыми и сосново-березово-сероольховыми лесами, более влажные - заболоченными березняками, прирусловые части ложбин - зарослями серой ольхи. Почвы в районе Сортавалы торфяно-болотные, местами суглинистые.

Гидрография

Гидрографическая сеть Республики Карелия принадлежит бассейну Ладожского озера. Самые крупные реки – Янисйоки, Тохмайоки и Китенйоки расположены на севере территории. Питание рек осуществляется, в основном, за счет поверхностного стока, в небольшой степени за счет подземного стока. Широко развиты болота. Город Сортавала расположен в устье р. Тохмайоки и ее притока Китенйоки. Обе реки имеют истоки на территории Финляндии, но основная часть русла (4/5 их длины) расположено на территории России. По характеру водного режима эти реки относятся к восточно-европейскому типу, отличающемуся сравнительно высоким весенним половодьем, низкой летней и зимней меженью и увеличением стока в осенний период, т. е. относятся к типу рек со смешанным питанием (снеговое 40-50 %, дождевое - 30 %).

Город Сортавала расположен на северном берегу Ладожского озера и окружен со всех сторон водой - шхерами, заливами, проливами и озерами.

На юге города расположено оз. Ляппяярви, которое соединяется с Ладожским озером проливом Маркатсимансалми. На западе территории в бассейне р. Китенйоки расположены озера Хюмпеланъярви и Кармаланъярви. Озеро Кармаланъярви соединяется с расположенными в пределах города оз. Айрание и оз. Ляппяярви. Последнее соединено проливами Ворсунсалми и Уйтосалми с заливами Сойккасанлахти н Хииденселька. Все окружающие озера находятся в подпоре от уровня Ладожского озера.

4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

4.1. Анализ градостроительных условий территории проектирования

Сведения о категории земель

Проектируемый участок автомобильной дороги расположен на землях населенных пунктов, отводимых в постоянное и временное пользование.

Сведения об особо охраняемых природных территориях

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и статуса, находящихся на них природоохранных учреждений, различаются следующие категории указанных территорий:

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

б) национальные парки;

в) природные парки;

г) государственные природные заказники;

д) памятники природы;

е) дендрологические парки и ботанические сады;

ж) лечебно-оздоровительные местности и курорты.

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия от 30.08.2018 № 11294 в границах расположения Объекта отсутствуют особо охраняемые территории регионального и местного значения.

В соответствии с письмом Администрации муниципального образования «Сортавальское городское поселение» от 14.09.2018 № 2502-01/236 выявлено, что в границах территории проектирования отсутствуют особо охраняемые территории местного значения.

Зоны санитарной охраны, защитные леса и зеленые зоны

В соответствии с письмом Администрации МО «Сортавальское городское поселение» от 14.09.2018 г. № 250201/236, в границах проектирования отсутствуют зоны санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорты местного значения, зоны санитарной охраны поверхностных и подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Также по данным Администрации, в границах проектируемого объекта и примыкающих к нему земельных участков отсутствуют защитные леса, включая городские леса, лесопарковые зоны и зелены зоны.

Сведения о границах территорий объектов культурного наследия

На основании сведений, представленных в письме Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия от 01.10.2018 № 288/2-18/УОКН-и, выявлено, что в границах территории проектирования отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации и выявленные объекты культурного наследия, а также защитная зона объектов культурного наследия.

К границам проектирования непосредственно не примыкают объекты (выявленные объекты) культурного наследия.

В соответствии с зонами охраны памятников г. Сортавала, утвержденными распоряжением Председателя Правительства Республики Карелия от 05.09.1996 г. 
№ 518-р, территория проектирования располагается в зоне регулирования существующей застройки «З1», в зоне регулирования существующей застройки «К6» и в зоне археологических наблюдений. Планируемое размещение мостового перехода не противоречит правовому использованию земельных участков в указанных зонах.

Сведения о месторождениях и проявлениях полезных ископаемых

На территории рассматриваемого участка ограничения в сфере недропользования не выявлены.

Скотомогильники, биометрические ямы и другие захоронения, неблагополучные по особо опасным инфекционным заболеваниям

В соответствии с письмом Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия от 28.08.2018 г. №6528/15-14/мсх, скотомогильники (биотермические ямы), места захоронений трупов сибиреязвенных животных, а также санитарно-защитные зоны в границах территории проектирования не зарегистрированы.

По данным администрации Сортавальского поселения (письмо от 14.09.2018 г. 
№ 250201/236), санкционированные и несанкционированные свалки и полигоны ТБО и места захоронения вредных отходов, а также их защитных зон в границах проектируемого объекта отсутствуют. При натурном обследовании трассы места захоронения также не были выявлены (согласно результатам инженерно-экологических изысканий).

Сведения о границах зон с особыми условиями использования территории и режиме использования территории в границах указанных зон

К основным планировочным ограничениям природного характера относятся водоохранные зоны водных объектов.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами признаются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствии с ч. 4 – 6, 11 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации.

В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим использования территории, ввиду чего запрещаются:

-	проведение авиационно - химических работ;

-	применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

-	использование навозных стоков для удобрения почв;

-	размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

-	складирование навоза и мусора;

-	заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

-	размещение дачных и садово - огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов;

-	размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово - огородных участков;

-	проведение рубок главного пользования;

-	проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

На территориях водоохранных зон разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям, указанным для водоохранных зон, запрещаются:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн;

- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального значения.

В письме Отдела водных ресурсов по Республике Карелия Невско-Ладожского бассейнового водного управления от 01.10.2018 № Р10-1345 содержится информация относительно размеров прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны водных объектов: Ладожского озера и озера Ляппя-ярви.

Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации ширина прибрежной защитной полосы и соответственно водоохранной зоны Ладожского озера и озера Ляппя-ярви устанавливается в размере 200 м.

Согласно ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации ширина береговой полосы Ладожского озера и озера Ляппя-ярви - 20 м.

К планировочным ограничениям антропогенного характера отнесены следующие охранные зоны:

- охранная зона линий электропередач;

- охранная зона воздушной линии электропередач.

- охранная зона сетей связи;

- охранная зона ливневой канализации.

4.2. Основные технико-экономические показатели объекта

При разработке документации по планировке территории основные параметры объекта приняты согласно требованиям СП 42.13330.2011, СП 35.13330.2011.

Технико-экономические показатели объекта «Строительство мостового перехода по ул. Промышленная в г. Сортавала через пролив Ворссунсалми на о. Риеккалансаари взамен существующего наплавного понтонного моста» представлены в таблице 3.

Таблица 3

Технико-экономические показатели линейного объекта

| № п.п. | Наименование | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| Автодорожные подходы |
| 1 | Вид строительства | - | Строительство |
| 2 | Вид линейного объекта | - | Местное значение |
| 3 | Категория | - | Магистральная улица районного значения. Пешеходно-транспортная |
| 4 | Количество полос движения | шт. | 2 |
| 5 | Ширина полосы движения | м | 4,0 |
| 6 | Ширина прохожей части тротуара | м | 1,8 |
| 7 | Расчетная скорость движения | км/ч | 70 |
| 8 | Максимальный продольный уклон | ‰ | 40 |
| 9 | Наименьший радиус кривой в плане | - | 1200 |
| 10 | Тип дорожной одежды, вид покрытия | - | Капитальный, асфальтобетон |
| 11 | Расчётная нагрузка для расчёта дорожной одежды | - | А11,5 (115кН) |
| Мостовой переход |
| 12 | Количество полос движения | шт. | 2 |
| 13 | Ширина полос безопасности | м | 1,0 |
| 14 | Ширина прохожей части тротуара | м | 1,8 |
| 15 | Расчетная скорость движения | км/ч | 70 |
| 16 | Наименьший радиус кривой в плане | - | 1200 |
| 17 | Наибольший продольный уклон | ‰ | 40 |
| 18 | Габарит на путепроводе | - | Г-10 |
| 19 | Расчетная временная нагрузка | - | А14 и Н14 |

Длина основной трассы мостового перехода, в створе существующей 
ул. Промышленная составляет 426,95 м. Общая длина автодорожных подходов составляет 159,59 м. Длина моста по задним граням устоев - 262,63 м.

Принятые в проекте планировке технико-экономические показатели линейного объекта «Строительство мостового перехода по ул. Промышленная в г. Сортавала через пролив Ворссунсалми на о. Риеккалансаари взамен существующего наплавного понтонного моста» уточняются на стадии архитектурно-строительного проектирования.

Данные по перспективной интенсивности движения приведены в таблице 2.

Таблица 2

Данные по перспективной интенсивности движения

| № п/п | Тип транспортного средства | Среднегодовая часовая интенсивность в двух направлениях на 2041 год, ед./сут | Содержание в потоке, % | Перспективная среднегодовая часовая интенсивность в двух направлениях на 2041 год, ед./час | Содержание в потоке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Легковые автомобили, небольшие грузовики (фургоны) и другие автомобили с прицепом и без него | 4069 | 78,08 | 239 | 76,60 |
| 2 | Двухосные грузовые автомобили | 589 | 11,30 | 37 | 11,86 |
| 3 | Трёхосные грузовые автомобили | 354 | 6,79 | 22 | 7,05 |
| 4 | Четырёхосные грузовые автомобили | 119 | 2,29 | 8 | 2,56 |
| 5 | Трёхосные седельные автопоезда (двухосный седельный тягач с полуприцепом) | 60 | 1,14 | 4 | 1,28 |
| 6 | Автобусы | 21 | 0,40 | 2 | 0,64 |

4.3. Проектное положение

Площадь территории проектирования составляет 42,3 га. Протяженность планируемого к размещению линейного объекта – 0,427 км.

Мостовой переход

Проектом в рамках первой очереди предусматривается строительство моста под две полосы движения (габарит Г-10) по схеме 27+36+3х45+30+27 м полной длиной 262,63 м по задним граням устоев.

Пролетное строение обеспечивает пропуск двух полос движения автотранспорта с временной вертикальной нагрузкой А14 и Н14 и пешеходной нагрузкой на тротуарах в соответствии с требованиями СНиП 2.05.03-84*, СП 35.13330.2011, а также беспрепятственный доступ маломобильных групп населения в соответствии 
с СП 59.13330.2016 и СП 35-101-2001.

Мостовое полотно включает в себя одежду ездового полотна и тротуаров, ограждение ездового полотна, перила, шумозащитные экраны, опоры освещения, карнизы, деформационные швы и систему водоотвода.

Опоры освещения и их расстановка приняты в соответствии с проектом наружного освещения всего участка дороги (том 1-ОК-П-ТКР-ЭН). Для их установки выполнены специальные местные уширения железобетонной плиты проезда. На пролетном строении предусмотрена возможность прокладки кабелей электроснабжения для опор освещения.

Автодорожные подходы

Проектом предусмотрено строительство мостового перехода и автодорожных подходов. Проектируемый участок отнесен к категории – магистральная улица районного значения пешеходно-транспортная.

Трасса проложена с учетом плавного вписания в существующую 
ул. Промышленную с минимальным изъятием земельных участков и сноса жилых строений.

Трасса отмыкает от существующей ул. Промышленной (граница работ 
на ПК0+10,00), пересекает пролив Ворссунсалми и заканчивается на ПК4+36,95, не доходя до первого перекрестка района п. Красная Горка.

На расстоянии 10 м до и после моста устраиваются полосы безопасности шириной 1,0 м. Отгон полос безопасности и земляного полотна осуществляется на участке длиной 
15 м. В случае, когда устраивается откос насыпи на сопряжении с крылом устоя, земляное полотно выполняется на 0,5 м «шире» крыла.

Ширина проезжей части на участках подходов назначается равной 4 м, согласно 
п. 11.5 табл. 8 СП 42.13330.2011. Краевые полосы на участках подходов не предусматриваются.

Уширение проезжей части для принятого радиуса горизонтальной кривой не предусматривается, согласно п. 11.9 СП 42.13330.2016. Трасса имеет 1 угол поворота, в который вписана кривая радиусом 1200 м.  Устройство виража для принятого радиуса горизонтальной кривой не предусматривается.

Продольный профиль запроектирован с учетом следующих условий:

- максимальной приближение к отметкам существующей дороги;

- обеспечения вертикального положения пролетного строения с учетом РУВВ1% = 6,2 м, набега волны 1,3 м;

- учет высотного положения существующих примыканий для возможности их восстановления с нормативными уклонами.

Продольный профиль мостового перехода запроектирован с использованием уклонов не более 40 ‰ согласно п. 11.5 табл. 8 СП 42.13330.2011. Максимальный уклон 
40 ‰ предусматривается на подходах. На большей части пролётного строения продольный уклон принят равным 5,5 ‰, сопряжение продольных уклонов на подходах и мосту обеспечивается применением круговой вертикальной вогнутой кривой радиусом равным 800 м.

Проектируемый участок улицы проходит в нулевых отметках, а на подходах к мосту – в насыпи.

Поперечный профиль проезжей части принят двускатным и составляет 20 ‰. Поперечный уклон тротуара принят 15 ‰ (в сторону проезжей части).

При прохождении в насыпи, заложение откосов составляет 1:1.5.

На участках ПК0+50,14 – ПК0+76,87 (слева) и ПК3+34,56 – ПК3+67,52 (справа) устраиваются подпорные стенки. С низовой стороны вдоль них предусмотрены технические тротуары шириной 0,75 м.

Для защиты от шумового воздействия проектом предусматривается установка шумозащитных экранов. На участках установки шумозащитных экранов, а также восстанавливаемых заборов жилой застройки, ширина пешеходной части тротуара увеличивается на 0,5 м.

Пересечения и примыкания

Подъезд к ЛОС

Длина трассы – 98,6 м. Ширина проезжей части составляет 3,5 м. На участках кривых в плане выполняется уширение проезжей части до 1,2 м. Кромка проезда расположена 
в 5,0 м от жилого дома. Проезд в плане и профиле проложен максимально близко к существующему подходу к существующему понтонному мосту. Служит для подъезда к частному домовладению и ЛОС. Заложение откосов на всем протяжении подъезда составляет 1:1.5. На участках прохождения трассы по участку, расположенному в проливе производится досыпка откосов земляного полотна (ширина в бровках при этом не изменяется). Для предотвращения размывов откосов (в подтопляемой части) предусматривается укреплением габионными матрацно-тюфячными конструкциями. Решения по укреплению подтопляемой насыпи разработаны с учетом набега волны и расчетного уровня высокой воды.

На подъезде к ЛОС устанавливаются бортовые камни для сбора ливневых стоков, которые посредством дождеприемного колодца подключаются к коллектору.

Съезд на ПК3+59,07

Длина трассы 25,51 м. Ширина проезжей части составляет 3,5 м. Ширина тротуара 0,75 – 2,3 м. Максимальный продольный уклон - 55 ‰. Заложение откосов насыпи 1:1.5. На съезде по одной стороне устанавливаются шумозащитные экраны высотой 2 м.

Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения

Маломобильные группы населения – лица старшей возрастной группы, 60 лет и старше, инвалиды трудоспособного возраста 16-60 лет, дети-инвалиды до 16 лет, дети 
до 8-10 лет, пешеходы с детскими колясками, временно нетрудоспособные. В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» для обеспечения доступа маломобильных групп населения максимальным продольный уклон тротуаров принят не более 50 ‰, что не требует устройства промежуточных площадок для отдыха; поперечный уклон – не более 20 ‰.

В местах пересечения пешеходных путей и транспортных коммуникаций высота бортовых камней тротуара предусмотрена не более 1,5 см. На тротуарах вблизи пешеходных переходов предусматривается устройство тактильных средств – полос, шириной 0,5 м, расположенных не менее чем за 0,8 м до перехода. Также тактильные указатели устраиваются вокруг препятствий, таких как опоры освещения, дорожные знаки. Ширина пешеходного пути проезжую часть составляет 4 м. Ширина пешеходной части тротуара принята исходя из возможности разъезда двух инвалидных колясок и равна 1,8 м.

Благоустройство и озеленение

Временно занимаемые земли при производстве работ подлежат восстановлению.  От тротуара/подошвы откоса до границы постоянной полосы отвода предусматривается устройство газона. Посадка зеленых насаждений проектом не предусмотрена.

Вертикальная планировка

До начала строительства объекта выполняется подготовка территории с демонтажем существующих строений и частично подходов к нему, попадающих в зону строительства.

Перед проведением вертикальной планировки на участках размещения сооружений необходимо производить срезку растительного грунта. Снос, демонтаж и вывоз строительного мусора существующей застройки.

Вертикальная планировка территории выполняется в увязке с проектными и существующими отметками улиц. При этом обеспечиваются нормальные условия для движения транспорта и отвода дождевых и талых вод.

Отвод воды с поверхности ездового полотна и тротуаров, а также дренажной влаги, производится через водоотводные трубки, расположенные с шагом 7,4…12 м, в открытые лотки из композитных материалов, подвешенные под консольными участками железобетонной плиты проезда.

Отвод воды из дренажной системы осуществляется через дренажные трубки в открытые лотки из композитных материалов. В створе дренажных трубок по всей длине балки жёсткости, в асфальтобетонном покрытии устроены дренажные каналы, также выполнены поперечные дренажные каналы перед деформационными швами.

Также предусматривается при подготовке территории проведение рекультивации земель. Проведение данного комплекса мероприятий необходимо при производстве земляных работ. Извлекаемые грунты должны быть вывезены на полигоны утилизации технических и бытовых отходов. В ходе благоустройства территории строительства должны применяться чистые грунты.

Устройство инженерных коммуникаций

1. Линии связи

В соответствии с требованиями технических условий ПАО «Ростелеком» 
№ 0204/05/4138-18 от 12.11.2018 г. для обеспечения прокладки переустраиваемого кабеля связи по мосту, проектом предусматривается закладка двух каналов ДУ100 мм (из них 1 канал резервный), а также установка смотровых устройств на подходах к мосту.

Кабельная канализация прокладывается от проектируемой опоры освещения № 4 через а/д, далее в тротуаре устанавливается кабельный колодец связи № 1, затем каналы прокладываются в стальном футляре ДУ300, проложенном в тротуарной части мостового устоя, далее трубопроводы переходят в реку под тротуарной частью моста, попадают в стальной футляр ДУ300 в тротуарной зоне устоя, затем вводятся в кабельный колодец связи № 2, далее от ККС № 2 каналы переходят а/д до проектируемой опоры освещения № 21.

Прокладываемые на насыпной грунт в тротуарной части трубопроводы кабельной канализации закладываются на глубину от 0,8 до 1 м для обеспечения сопряжения трубопроводов моста с кабельным колодцем с учетом тротуарной плиты устоя, под проезжей частью каналы прокладываются на глубину не менее 0,6 м, футляр закладывается на глубину от 0,5 до 0,8 м.

Установка смотровых устройств производится в дорожную насыпь.

Кабельные линии связи, выведенные из эксплуатации в ходе переустройства, проложенные по демонтируемым опорам, передаются балансодержателю по акту на месте производства работ.

2. Водоотвод

На территории выполнения работ существующая ливневая канализация отсутствует.

Проектом предусматривается сбор, отвод и очистка дождевых сточных вод 
с мостового перехода по ул. Промышленная в г. Сортавала через пролив Ворссунсалми 
на о. Риеккалансаари и подъезда к нему.

Сбор и отвод поверхностного стока с моста предусматривается посредством системы водоприемных воронок и подвесных лотков, подключаемых к дождеприемным колодцам, расположенным на съезде с моста, отвод сточных вод от дождеприемных колодцев на очистные сооружения поверхностного стока, устройство обводной линии вокруг очистных сооружений и устройство выпуска в пролив Ворссунсалми.

Сточные воды с подъезда к мосту собираются непосредственно в дождеприемные колодцы. Колодцы расставлены согласно продольному и поперечному уклонам дорожного профиля.

Проектом предусматривается устройство локальных очистных сооружений для очистки дождевых сточных вод. После очистки дождевые сточные воды сбрасываются в пролив Ворссунсалми.

Проектом предусматривается устройство коллектора на участке от ПК0+10,00 
до ПК 0+67,39. На ПК0+44,58 коллектор переходит через откос насыпи ул. Промышленная и далее проходит под проезжей частью подъезда к локальным очистным сооружениям (далее – ЛОС). ЛОС располагается в непосредственной близости от опоры существующего понтонного моста.

Водоотвод со стороны г. Сортавала осуществляется, путем установки бортового камня и дождеприемных колодцев, с последующим их подключением в коллектор ливневой канализации.

Со стороны района Красная Горка, водосбор осуществляется посредством установки бортового камня и лотков с чугунной решеткой. Далее трубами лотки подключаются к композитным лоткам, расположенным под пролетным строением моста. Композитные лотки путем соединения с трубами подключаются в коллектор ливневой канализации.

3. Наружное электроосвещение

Освещаемый объект относится к категории Б1 согласно СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

Напряжение низковольтных сетей принято 380/220 В. Категория надежности электроснабжения – III.

В соответствии с табл. 15 СП 52.13330.2016 для категории дороги Б1 продольная равномерность распределения яркости дорожного покрытия должна быть не менее 0,4; средняя освещенность дорожного покрытия – не менее 20 лк; равномерность распределения освещенности дорожного покрытия должна быть не менее 0,35; средняя яркость дорожного покрытия – не менее 1,2 кд/м2; пороговое приращение яркости – не более 12 %.

Опоры наружного освещения устанавливаются на тротуаре за бортовым камнем на расстоянии от него до цокольной части опоры не менее 1 м, в газоне, а также по конструкциям моста.

Организация учета расхода электроэнергии не требуется, так как проектируемая установка наружного освещения подключается к существующей сети, на которой уже имеется учет. Существующая схема учета электроэнергии Проектом не нарушается.

Проектируемое наружное освещение подключается к существующей сети наружного освещения, которое управляется централизованно, автоматически, с единого диспетчерского пульта. Существующая схема управления наружным освещением Проектом не нарушается.

Обустройство наружного освещения предусматривает следующие виды работ:

1.	Установка светового комплекса на закладные конструкции моста;

2.	Монтаж группового провода наружного освещения марки по опорам наружного освещения;

3.	Прокладка групповой кабельной линии по конструкциям моста;

4.	Демонтаж существующего наружного освещения с передачей балансодержателю.

При пересечении воздушной линией автомобильной дороги наименьшее расстояние по вертикали в нормальном режиме работы ВЛ от нижнего провода до проезжей части дороги должно быть не менее 7 м (ПУЭ изд.7, п. 2.5.258).

5. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

В ходе выполнения работ по разработке документации по планировке территории Объекта не предусматривается размещение линейных объектов, границы которых подлежат переносу (переустройству) из зон планируемого размещения Объекта, соответственно в Материалах по обоснованию проекта планировки данный раздел не указывается, а также не отображаются в графической части проекта - границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

6. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта «Глухарская ул. от Нижне-Каменской ул. до Парашютной ул.» отсутствуют объекты капитального строительства, входящие в состав такого линейного объекта, ввиду чего в материалах по обоснованию проекта планировки не указаны предельные параметры разрешенного строительства.

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

Граница работ в начале трассы принята на пикете 0+10,00, на этом пикете происходит сопряжение продольного профиля подхода с существующей поверхностью 
ул. Промышленная.

К сохраняемым объектам капитального строительства, для которых подготавливается ведомость пересечений с Объектом, относятся: здания, строения, сооружения, объекты, строительство которых не завершено, существующие и строящиеся на момент подготовки документации по планировке территории.

В таблице 4 представлена ведомость пересечений проектируемого объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства.

Таблица 4

Ведомость пересечений границ зоны планируемого размещения объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства

| № | Места пересечения по трассе | Наименование | Вид объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК 0+00 – ПК 1+33 | ВЛ 0,4 кВ | Существующий (демонтируемый в ходе строительства) |
| 2 | ПК 3+63 | Сарай | Существующий (демонтируемый в ходе строительства) |
| 3 | ПК 3+63 | Сарай | Существующий (демонтируемый в ходе строительства) |
| 4 | ПК 3+63 | Сарай | Существующий (демонтируемый в ходе строительства) |
| 5 | ПК 3+85 | Жилой дом | Существующий (демонтируемый в ходе строительства) |
| 6 | ПК 3+78 – ПК 4+36,95 | ВЛ 0,4 кВ | Существующий (сохраняемый) |

8. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

Пересечения границ зоны планируемого размещения Объекта «Строительство мостового перехода по ул. Промышленная в г. Сортавала через пролив Ворссунсалми на о. Риеккалансаари взамен существующего наплавного понтонного моста» с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее  утвержденной документацией по планировке территории, настоящим проектом не предусмотрены в силу отсутствия подобных объектов капитального строительства в границах проектирования.

Ведомость таких пересечений для целей настоящего проекта не составлялась.

9. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в т.ч. с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)

Согласно Водному кодексу Российской Федерации к водным объектам относятся природные или искусственные водоемы, водотоки либо иные объекты, постоянное или временное сосредоточение вод в которых имеет характерные формы и признаки водного режима.

Линейный объект располагается в створе ул. Промышленной через пролив Ворссунсалми на о. Риеккалансаари. Мостовой переход через пролив устанавливается на ПК 0+80 - ПК 3+43.